## Slide 1
MOS Cloud 기능동작 점검
2023.08.03
네스트필드㈜

## Slide 2
AASX Package Browser
웹 브라우저 실행 후 http://[MOS Cloud IP주소] 를 입력합니다.
로그인 계정은 설치 시 “python manage.py createsuperuser” 명령어로 입력한 계정 정보입니다.
우측 상단 설정버튼 – AAS 추가 기능을 이용하여 AAS 파일 업로드 및 조회 기능을 확인합니다.

## Slide 3
OPCUA Data Acquisition (1)
OPCUA 데이터 수집/저장 확인을 위해선 MOS Edge 설치 및 기능동작 점검이 선행되어야합니다.
Github MOS Cloud 레포지토리의 Verification 폴더 내 파일을 /opt/cfg/ 에 위치시킵니다.
- cd /opt/cfg
- wget https://github.com/auto-mos/MOS-Packages/raw/main/Tiny%20Package/MOS%20Cloud/Verification/engineering.csv
- wget https://github.com/auto-mos/MOS-Packages/raw/main/Tiny%20Package/MOS%20Cloud/Verification/nodeset.xml
- wget https://github.com/auto-mos/MOS-Packages/raw/main/Tiny%20Package/MOS%20Cloud/Verification/syscfg.json
syscfg.json 파일의 NetworkConnection 항목 IP 주소를 앞서 설치한 MOS Edge의 IP 주소로 변경합니다. (포트:4840)

## Slide 4
OPCUA Data Acquisition (2)
모든 설정이 완료되면 sudo systemctl restart gather 명령어를 이용하여 OPCUA 데이터 수집 모듈을 재실행합니다.
/opt/log/gather_날짜.log 파일 내용을 확인하여 데이터가 수집됨을 확인합니다.
정상적인 로그는 다음과 같습니다.
데이터 수집이 원활하지 않다면 /usr/lib/systemd/system/gather.service 파일의 내용을 확인합니다.
OPCUA_NAME : 게이트웨이 이름 (default : MOS_GW)
  - AAS, syscfg.json, engineering.csv, MOS Edge의 gateway.config 파일과 설정내용이 같아야합니다.
OPCUA_USER : OPCUA 계정 이름 (default : nestfield)
  - MOS Edge의 gateway.config 파일과 설정내용이 같아야합니다.
OPCUA_PWD : OPCUA 계정 암호 (default : mos_opcua)
  - MOS Edge의 admin:~/sharedFolder/security/opcua.secured 파일과 설정내용이 같아야합니다.

## Slide 5
OPCUA Data Storage (1)
Gather로 수집한 데이터가 InfluxDB에 정상적으로 저장되는 부분을 확인하는 방법입니다.
systemctl restart itsdb 명령어를 이용하여 InfluxDB 저장 모듈을 재시작합니다.
/opt/log/itsdb_날짜.log 파일 내용을 확인하여 다음과 같이 데이터가 저장됨을 확인합니다.

## Slide 6
OPCUA Data Storage (2)
웹 브라우저 실행 후 http://[MOS Cloud 주소]:8086 을 입력하여 influxDB 웹 UI로 이동합니다.
좌측 ‘Data Explorer 버튼을 클릭한 후 아래 그림과 같이 데이터를 선택하여 우측 ‘SUBMIT’ 버튼을 클릭합니다.
  - FROM : MOS / Filter – measurement – mos / 데이터태그 선택 후 시각화 데이터 확인

## Slide 7
OPCUA Data Storage (3)
우측 그림처럼 itsdb process 숫자가 확인되지만 influxDB 웹UI에 데이터가 표시되지 않는 경우 아래 파일 내용을 확인합니다.
/usr/lib/system/system/itsdb.service
  Environment 하위 3개 항목(ORG/BUCKET/TOKEN) 내용 확인 후 서비스를 재시작합니다.
  systemctl restart itsdb

## Slide 8
2D Dashboard
influxDB의 Data Explorer에 데이터가 표시된다면 해당 데이터는 Grafana로 시각화할 수 있습니다.
MOS Cloud Manual의 Setings – 기기 모니터링 데이터 대시보드 생성 항목을 참고하여 작성합니다.
DB 쿼리문은 아래 우측 그림에 있는 내용대로 작성하면 그래프 조회가 가능합니다.
그래프 출력 예시
[점검용 DB 쿼리문]
from(bucket: "mos")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mos")
|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "ns=2;s=ProSix6A106F156S.OperationalData.CurrentPosition.World.Position_X")

## Slide 9
AMQP 메시징버스 이용 데이터 접근
influxDB의 Data Explorer에 데이터가 표시된다면 해당 데이터는 Grafana로 시각화할 수 있습니다.
MOS Cloud Manual의 Setings – 기기 모니터링 데이터 대시보드 생성 항목을 참고하여 작성합니다.
DB 쿼리문은 아래 우측 그림에 있는 내용대로 작성하면 그래프 조회가 가능합니다.
그래프 출력 예시
[점검용 DB 쿼리문]
from(bucket: "mos")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mos")
|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "ns=2;s=ProSix6A106F156S.OperationalData.CurrentPosition.World.Position_X")